蚌埠市第一人民医院超高清内窥镜系统、动力系统采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年5月24日

- 项目名称：蚌埠市第一人民医院超高清内窥镜系统、动力系统采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022017

5、主要内容：超高清内窥镜系统1套、动力系统1套，详见采购需求。

6、采购预算：超高清内窥镜系统1套/125万元、动力系统1套/35万元。

7、免费质保期：整体质保三年

8、供货安装期：45天。

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：设备、器械安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

设备器械功能需求

一．总体要求

1.到货期：45天。

2.质保期：整体质保三年。

3.付款方式：设备、器械安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

4.配件及易损件价格清单单独列出。

二．器械清单

| 序号 | 器械名称 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | ▲超高清内窥镜系统 | 1 | 套 | 125 | 本项目经专家论证可用进口设备。 |
| 4-2 | 动力系统 | 1 | 套 | 35 | 本项目经专家论证可用进口设备。 |
| 合计 | 160 |  |

三．功能需求

4-1、超高清内窥镜系统

1.1超高清（4K）摄像主机1台

★1.1.1 摄像主机视频输出分辨率：1080P（1920 ×1080）或4K（3840 ×2160）。扫码方式：逐行扫描。（注册证须明确注明“4K”或分辨率3840 ×2160）。

1.1.2具备自动白平衡功能；缩放功能≥10档，最大倍率≥2.5倍。

1.1.3 手术模式：包含肩关节、膝关节、髋关节、小关节等多种术式，可自定义任意手术模式。

1.1.4 摄像主机接入USB或硬盘可实现图像和视频自动存储。

1.2 超高清（4K）摄像头1个

★1.2.1 超高清4K摄像头：CMOS或3CCD，防电击CF级别，注册证须明确注明“4K”或“分辨率3840 ×2160”。

1.2.2 摄像头手柄实现开启光源、白平衡、拍照和摄像、图像调节等功能。

1.3 冷光源1套

★1.3.1光源为 LED或氙灯光源，LED光源寿命≥20000h，氙灯灯泡寿命≥1000h。

1.3.2导光束长度≥3米，可高温高压灭菌。

1.3.3光源具备轮盘式多接口，可兼容Storz, wolf, Olympus等主流厂家导光束。

1.4医用专业监视器1台

★1.4.1 监视器分辨率≥ 3840×2160，尺寸≥32 英寸。

1.4.2 监视器可显示定制化信息：拍摄图像预览、录制时间、设备摄像头按钮状态、患者信息等，具备画中画/画外画功能。

1.4.3配备可手动、自动调焦装置。

1.5刨削系统

1.5.1主机为液晶彩色显示，可连接刨削手柄、手钻等。

1.5.2具备窗锁功能:刨刀可以停留在预想位置，方便术中调整刀头开口，且可在最低安全转速下进行吸引，避免伤害组织。

1.5.3具备自动转速记忆功能、自动识别刀头功能，可正转、反转、往复转、摆转。

★1.5.4最大转速≥30000rpm。

1.5.5刨削手柄：手控，可高温高压消毒。

4-2、骨科动力系统

1.1用于大骨和小骨外科手术（例如膝关节、髋关节、足部、手部、和肩关节）的动力工具。

★1.2 正反转控制：手柄上有正转、反转和安全模式。

1.3重量≤1.5KG，轻便易操作，便于长时间手术，可高温高压消毒。

1.4配备充电电池两块和快速电池充电基座一个，充满电时间≤1h，电池容量≥1000mAh。

1.5配备可灭菌电池推送盒和无接触电池转移罩，隔绝绝电池与总成，实现无接触转移更换电池。

1.6配备摆动头 1个、往复头 1个、钻头 1个、高转速带锁夹头 1个、克氏针夹头 1个。

蚌埠市第一人民医院超高清内窥镜系统、动力系统采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第一人民医院超高清内窥镜系统、动力系统采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告